ТВЕРЖДЕНО

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

ТВЕРЖДЕНО

решением общего собрания членов

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Протокол от ______ 20_ года № __

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Объекты использования атомной энергии

Рабочая документация. Порядок разработки. Общие требования

СТО ХХ ХХХ-2016

Проект,

2-ая редакция

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

2016

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 29 июня 2015г. №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», правила применения Стандарта организации – ГОСТ Р 1.4–2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».

Сведения о стандарте

1	РАЗРАБОТАН ООО «Центр технических компетенций атомной отрасли»

2	ВНЕСЁН Советом СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

3	УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ Протоколом общего собрания СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» № ___ от ______ 201__г, СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» № ___ от ______ 201__г

4	ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения Госкорпорации «Росатом» и СРО атомной отрасли

Содержание

|  | Введение…………………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения……………………………………………….. | 5 |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………. | 5 |
| 3 | Термины и определения…………………………………………… | 9 |
| 4 | Обозначения и сокращения………………………………………... | 12 |
| 5 | Общие положения………………………………………………….. | 13 |
| 6 | Порядок разработки РД……………………………………………. | 15 |
| 7 | Порядок обращения РД……………………………………………. | 30 |
|  | Приложение А Форма акта приема-передачи РД | 36 |
|  | Библиография………………………………………………………. | 37 |

# Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Соглашением от 11 июля 2012 года №1/2757-Д между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (далее – Госкорпорация «Росатом») и СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» (далее – СРО атомной отрасли) по разработке, взаимному признанию и контролю исполнения нормативно технических документов в рамках осуществления Программы разработки совместных нормативных технических документов Госкорпорации «Росатом» и СРО атомной отрасли.

Стандарт разработан в развитие требований Градостроительного кодекса №190-ФЗ [1], Федеральных законов №170-ФЗ [2], №169 [5], №184 [3], №162 [6], №384-ФЗ [4], национальных стандартов и сводов правил, применением которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений, Постановлений Правительства РФ №173 [8], №362 [10] и №87 [11], приказа Минрегиона РФ №624 [13], а также иных нормативных актов и документов по стандартизации, действующих в сфере проектирования, строительства и обеспечения безопасности АЭС.

Стандарт разработан с целью регламентации общих требований к порядку разработки рабочей документации и требований к порядку обращения рабочей документации при строительстве АЭС в едином документе.

1 Область применения

  - Настоящий стандарт устанавливает общие требования к составу, порядку разработки и обращению рабочей документации при строительстве АЭС. Требования настоящего стандарта могут применяться при строительстве (реконструкции) других объектов использования атомной энергии в соответствии с Федеральным законом №170-ФЗ [2] по усмотрению Застройщика (технического заказчика).

  - Настоящий стандарт распространяется на деятельность Застройщика (технического заказчика), Генпроектировщика, Генподрядчика и других организаций, участвующих в проектировании и строительстве АЭС и входящих в систему Госкорпорации «Росатом».

  - Требования настоящего стандарта не распространяются на рабочую документацию для АЭС, разрабатываемую по контракту с Застройщиком (техническим заказчиком), не входящим в систему Госкорпорации «Росатом» и на рабочую документацию для сооружения зарубежных АЭС.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем Стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 21.002-2014 СПДС Нормоконтроль проектной и рабочей документации

ГОСТ 21.110-2013 СПДС Спецификация оборудования, изделий и материалов

ГОСТ 21.204-93 СПДС Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта

ГОСТ 21.402-83 СПДС Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.408-2013 СПДС Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов

ГОСТ 21.501-2011 СПДС Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений

ГОСТ 21.502-2007 СПДС Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций

ГОСТ 21.513-83 СПДС Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.601-2011 СПДС Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации

ГОСТ 21.604-2011 СПДС Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.605-82 СПДС Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи

ГОСТ 21.606-95 СПДС Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных

ГОСТ 21.607-2014 СПДС Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.608-2014 СПДС Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.609-2014 СПДС Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.610-85 СПДС Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.613-2014 СПДС Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи

ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация

ГОСТ 33160-2014 Тепловая изоляция. Физические величины и определения

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р 21.1003-2009 СПДС Учет и хранение проектной документации

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ Р 21.1703-2000 СПДС Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи

ГОСТ Р ИСО/МЭК 90003-2014 Разработка программных продуктов. Руководящие указания по применению ИСО 9001:2008 при разработке программных продуктов

ГОСТ Р 52860-2007 Технические средства физической защиты. Общие технические требования

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

СП 7.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования;

СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности

СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

СП 13.13130.2009 Атомные станции требования пожарной безопасности

СП 18.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий

СП 23.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85. Основания гидротехнических сооружений

СП 30.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий

СП 31.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СП 32.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

СП 41.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений

СП 45.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты

СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. Организация строительства

СП 58.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения

СП 60.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы

СП 63.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения

СП 72.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

СП 77.13330.2011 Не актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации

СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. Тепловые сети

СП 151.13330.2012 Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС. Часть II. Инженерные изыскания для разработки проектной и рабочей документации и сопровождения строительства

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по опубликованным в текущем году выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты». Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ) на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Сведения о действии сводов правил могут быть проверены в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации [1], Федеральным законом №184 [3], Федеральным законом №384-ФЗ [4], Федеральным законом №170-ФЗ [2], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 генеральный проектировщик (Генпроектировщик): Юридическое лицо, являющееся генеральным подрядчиком по подготовке проектной документации, имеющее лицензию на проектирование, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, действующее свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, выданное саморегулируемой организацией, имеющей право выдачи свидетельств о допуске на виды работ для особо опасных и технически сложных ОИАЭ, являющихся объектами капитального строительства. [СТО 95 106-2013 п.3.4]

3.2 генподрядная организация (Генподрядчик): Строительная организация, которая выполняет работу по договору подряда и (или) государственному контракту, заключенному с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ, согласно которому несет ответственность за своевременное и качественное выполнение всех предусмотренных договором строительных работ по данному объекту, с привлечением при необходимости других организаций в качестве подрядчиков и субподрядчиков. [СТО СРО-С-60542960 00007-2011 разд. 3]

3.3 застройщик: Юридическое лицо (эксплуатирующая организация), обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя, которому органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» или органы местного самоуправления передали на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции.

3.4 качество РД: Степень соответствия состава, содержания, объёмов и форм представления РД установленным требованиям, с учетом факторов наличия ошибок и уровня графического отображения подлинников и копий документов

3.5 компоненты качества РД: Элементы СМК, позволяющие при помощи определённых критериев определить степень соответствия процесса разработки РД установленным требованиям нормативных актов и документов по стандартизации, действующих в сфере проектирования и обеспечения безопасности АЭС. Совокупность критериев позволяет оценить качество разрабатываемой РД

3.6 материально-техническое обеспечение технологии разработки РД: Комплекс устройств (машин, механизмов, приборов, оборудования, оргтехники, приспособлений и т.п.) и материалов, предназначенный для выполнения определенной совокупности проектных работ соответствующими (выбранными) методами.

Примечание - К материально-техническому обеспечению относятся средства автоматизации проектирования и вычислительная техника, а также математическое обеспечение, программы и алгоритмы для автоматизированного выполнения проектных работ.

3.7 метод разработки РД: Совокупность применяемых для организации процесса разработки РД средств в зависимости от специфики (вида разрабатываемой РД) проектной деятельности

3.8 модель технологии разработки РД: Комплекс организационно-технических мероприятий проектной организации, позволяющий обеспечить качество разрабатываемой РД в установленные сроки оптимальными методами.

П р и м е ч а н и е - Оптимизированная модель технологии разработки РД формируется, непосредственно, перед её началом на этапе организационной и технологической подготовки проектирования конкретного объекта.

3.9 обращение РД: процесс движения РД с момента разработки и передачи Застройщику (техническому заказчику) до выдачи её «к производству работ»

3.10 основной комплект РД: комплект РД, включающий в себя: комплект рабочих чертежей; спецификации на оборудование, материалы и локальный сметный расчёт

3.11 площадка строительная: Земельный участок, отведенный в соответствии с проектом в установленном порядке, для постоянного размещения объекта строительства, а также служб строительно-монтажных организаций и с учетом временного отвода территории, определяемой по условиям производства работ. [СТО СРО-С-60542960 00007-2011 разд. 3]

3.12 проектная документация: Совокупность текстовых и графических документов, определяющих функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические и иные решения проектируемой АЭС (комплекс взаимоувязанных зданий , сооружений и инженерных сетей на площадке строительства), объём и содержание которых соответствует постановлению Правительства от 16.02.2008 №87 и по составу достаточен для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, техническому заданию на разработку проектной документации, требованиям технических регламентов, федеральных норм и правил, документов стандартизации и разработки рабочей документации для строительства.

3.13 рабочая документация: Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. П р и м е ч а н и е - В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта. [ГОСТ 21.001-2013 п.3.1.6]

3.14 рабочие чертежи: Составная часть рабочей документации, предназначенная для выполнения строительных и монтажных работ или изготовления конструкций, изделий, узлов

3.15 система KKS: Универсальная система кодирования, позволяющая идентифицировать здания, сооружения или помещения, технологические системы, оборудование, агрегаты или их части, а также места их расположения и установки в процессе проектирования, сооружения, эксплуатации, технического обслуживания и вывода из эксплуатации энергетических объектов.

3.16 (суб)подрядчик: организация, привлекаемая на основании договора с генеральным подрядчиком (генеральным проектировщиком) для выполнения любой части работ при строительстве (проектировании) АЭС.

# 3.17 уточнение исходных данных для проектирования - Изменение исходных данных, не приводящее к изменению проектных решений стадии «проектная документация» и дополнительному объёму разрабатываемой рабочей документации.

# 4 Обозначения и сокращения

АЭС: атомная электрическая станция

ГИП: главный инженер проекта

ГРП: группа рабочего проектирования

ЕОСЗ: единый отраслевой стандарт закупок

ИДП: исходные данные для проектирования

КЖ: конструкции железобетонные

КИТСФЗ: комплекс инженерно-технических средств физической защиты

КМ: конструкции металлические

ЛСР: локальный сметный расчёт стоимости строительства

ЛЭП: линии электропередачи

НД: нормативная документация

НП: нормы и правила в области использования атомной энергии

ОКС: объект капитального строительства

ПД: проектная документация

РД: рабочая документация

САПР (CAD): система автоматизированного проектирования

СМК: система менеджмента качества

СМО: строительно-монтажная организация

СМР: строительно-монтажные работы

СФЗ: система физической защиты

ТЗ: техническое задание

ТТ: технические требования

ЭО: эксплуатирующая организация

# 5 Общие положения

5.1 Разработка РД должна осуществляться юридическими лицами, получившими в установленном порядке право на соответствующий вид деятельности в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ [1], постановлений Правительства Российской Федерации №280 [9], №87 [13], №145 [15], иных нормативных актов и документов, действующих в сфере проектирования АЭС.

5.2 Процесс разработки РД должен соответствовать требованиям следующих нормативных актов: Федерального закона №384-ФЗ [15]; постановлений Правительства Российской Федерации №362 [10] и №54 [12], а также требованиям национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) в области проектирования, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [4].

5.3 РД должна соответствовать требованиям технических регламентов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение их требований, федеральных норм и правил, документам стандартизации и утвержденной ПД.

5.4 Генпроектировщик определяется на основе установленных ЕОСЗ конкурсных процедур.

5.5 Процесс разработки РД осуществляется Генпроектировщиком и привлекаемыми им по договору (суб)подрядными проектными организациями. Ответственным за разработку РД (суб)подрядными проектными организациями является Генпроектировщик.

5.6 РД должна разрабатываться на основании утверждённых Застройщиком (техническим заказчиком) ТЗ на разработку РД (договора), ПД (части утверждаемой ПД, в составе рабочего проекта при одностадийном проектировании) и согласованных ИДП в соответствии с п.6.3.1, п.6.3.4, п.6.3.6 и п.6.3.7 СТО СРО-П 60542948 00047-2016 [32].

5.7 Генпроектировщик обеспечивает соответствие РД утвержденной ПД. Разработка РД должна осуществляться в сроки, установленные договором с Застройщиком (техническим заказчиком) в соответствии с п.6.4.2.6 СТО 95 106-2013 [31] согласно графику в соответствии с СТО СРО-С 60542960 00042 [34].

5.8 Разработка и «выдача к производству» РД Застройщиком (техническим заказчиком) являются завершающими этапами обеспечения Генпроектировщиком строительства АЭС в соответствии с СТО СРО-П 60542948 00047 [32].

# 6. Порядок разработки РД

# 6.1 Этапы разработки РД

# 6.1.1 Разработке РД предшествуют следующие работы:

# заключение договора Застройщиком (техническим заказчиком) на разработку РД с Генпроектировщиком и получение Генпроектировщиком утверждённого Застройщиком (техническим заказчиком) ТЗ на разработку РД в соответствии с Приказом ГК «Росатом» №1/369-П [19]. Договор заключается на весь объем РД с последующим оформлением дополнительных соглашений к нему на объем последующего года строительства АЭС;

# получение уточненных ИДП от Застройщика (технического заказчика) по оборудованию в соответствии с СТО СРО-П 60542948 00047 [32] и результатам инженерных изысканий в соответствии с СП 151.13330. Сроки предоставления уточненных ИДП должны уточняться в соответствии с требованиями СТО СРО-С 60542960 00042 [34];

# Выбор Генпроектировщиком на договорной основе субподрядных проектных организаций для разработки РД.

# 6.1.2 Процесс разработки РД состоит из двух этапов:

# подготовительного периода, включающего разработку РД по сносу (переносу) существующих зданий и сооружений, на временные здания и сооружения, внешние подъездные пути и инженерные сети и планировку строительной площадки.

# Разработка РД подготовительного периода допускается до утверждения проектной документации АЭС при наличии лицензии на сооружение и акта отвода земель под площадку строительства;

# разработка РД основного периода строительства по всем зданиям и сооружениям и инженерным сетям строительной площадки.

# Разработка РД основного периода строительства осуществляется после утверждения в установленном порядке ПД АЭС.

# 6.1.3 Разработка РД, как правило, поручается Генпроектировщику, разработавшему ПД. В случаях разработки РД проектной организацией, не являющейся разработчиком ПД на строительство АЭС, Договором на разработку РД должны предусматриваться условия, компенсирующие временные затраты на изучение ПД разработчиком РД.

# 6.2 Состав и содержание

# 6.2.1 Состав, содержание и оформление РД для строительства АЭС должны отвечать требованиям, установленным стандартами СПДС соответствующих разделов, ГОСТ Р 21.1101, Постановлением Правительства Российской Федерации №87 [11] в части состава основных комплектов рабочих чертежей и соответствующими нормативными актами в области проектирования ОКС АЭС.

# 6.2.2 Состав и содержание РД должны определяться Застройщиком (техническим заказчиком) в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в ПД и указываться в ТЗ (договоре) на разработку РД в соответствии с п..6.4.2.4 СТО 95 106 - 2013 [31].

# 6.2.3 Состав РД на ОКС (в составе проекта АЭС) может включать в себя следующие разделы:

# Генеральный план (правила выполнения по ГОСТ 21.204, генеральный план и сооружения транспорта в соответствии с СП 18.13330);

# Строительная часть;

# Технологическая часть (включая инженерно-техническую часть);

# Электротехническая часть;

# КИТСФЗ (при наличии).

Примечание-Состав разделов может быть дополнен в зависимости от сложности ОКС в соответствии с требованиями ТЗ (договора) на разработку РД.

# 6.2.3.1 Строительная часть может состоять из подразделов (комплектов РД следующих видов):

# Архитектурно-строительные решения (АСР) (правила выполнения РД архитектурных и конструктивных решений в соответствии с ГОСТ 21.501);

# Фундаменты (конструкции фундаментов в соответствии с СП 56-101-2004, проектирование по СП 50-101 [20]);

# Конструкции железобетонные (КЖ) (основные требования к железобетонным конструкциям по СП 63.13330);

# Конструкции металлические (КМ) (правила выполнения РД КМ в соответствии с ГОСТ 21.502);

# Грунты (земляные работы) (классификация грунтов по ГОСТ 25100, требования к земляным сооружениям по СП 45.13330);

# Антикоррозийная защита сооружений (рабочие чертежи по ГОСТ 21.513, требования по СП 72.13330);

# Строительная часть гидротехнических сооружений (основания гидротехнических сооружений по СП 23.13330, бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений по СП 41.13330, СП 58.13330);

# Спецхимзащита строительных конструкций (при наличии);

# Противопожарная защита (эвакуационные пути и выходы по СП 1.13130, требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям по СП 4.13130, места дислокации подразделений пожарной охраны по СП 11.13130);

# Прочее.

# Примечание - В подраздел «Прочее» могут быть отнесены при необходимости, не относящиеся к вышеперечисленным, комплекты РД, связанные с производством строительных работ и определенные к разработке условиями ТЗ (договора) на разработку РД.

# 6.2.3.2 Технологическая часть может включать в себя подразделы (комплекты РД следующих видов):

# Тепломеханические решения;

# Задания заводам на изготовление трубопроводов;

# Водоподготовка (при наличии) (ТТ по СТО 1.1.1.01.001.0895 [29]);

###### Гидротехнические решения (для гидротехнических сооружений) по СП 58.13330;

# Техническое водоснабжение (требования по СП 31.13330, СТО СРО-П 60542948 00032 [27]);

# Газоснабжение (внутренние устройства) (рабочие чертежи по ГОСТ 21.609);

# Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (физические величины по ГОСТ 33160);

# Антикоррозийная защита оборудования (рабочие чертежи по ГОСТ 21.402);

# Пожаротушение (технологическая часть) (в соответствии с СП 13.13130, определение категорий помещений, зданий и наружных установок по СП 12.13130.2009, обеспечение огнестойкости объектов защиты по СП 2.13130.2012, источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с СП 8.13130.2009, внутренний противопожарный водопровод по СП 10.13130.2009, ТТ ЭО по СТО 1.1.1.01.001.0903 [30]);

# Спецканализация (при наличии);

# Спецводоочистка (при наличии);

# Спецхимзащита оборудования и трубопроводов (при наличии);

# Инженерно-техническая часть:

# Отопление, вентиляции и кондиционирование (требования по СП 60.13330, противопожарные требования по СП 7.13130);

# Водопровод и канализация (требования по СП 30.13330, правила выполнения РД по ГОСТ 21.601);

# Для инженерных сетей, относящихся к ОКС, но не входящих в состав внутриобъектных:

# Наружные сети водоснабжения и водоотведения (требования по СП 31.13330 и СП 32.13330);

# Наружные сети газо и теплоснабжения (требования по СП 62. 13330 и СП 124. 1333 соответственно);

# Прочее.

# Примечание - перечень подразделов может быть дополнен, например, механизацией ремонтных работ, обращением с отходами, обращение с топливом и другими в соответствии с ТЗ (договора) на разработку РД.

# 6.2.3.3 Электротехническая часть может состоять из подразделов (комплектов РД следующих видов):

# Главные схемы электрических соединений и системы электроснабжения собственных нужд (рабочие чертежи силового электрооборудования по ГОСТ 21.613);

# Автоматика и релейная защита электрооборудования (общие ТТ по РД ЭО 1.1.2.28.0807 [22]);

# Электрическое освещение (внутреннее) (рабочие чертежи по ГОСТ 21.608);

# Наружное электроосвещение (рабочие чертежи по ГОСТ 21.607);

# Системы связи (РД по ГОСТ Р 21.1703);

# Системы сигнализации;

# Пожарная сигнализация (правила проектирования в соответствии с СП 5.13130, требования по СП 3.13130);

# Автоматизация пожарная (общие требования по СП 77.13330, обозначения условные графические элементов систем в соответствии с РД 25.953-90 [37]);

# АСУ ТП и/или автоматизация комплексная (РД выполняется по ГОСТ 21.408, организация работ по ОСТ 95 10510 [23]);

# Управление, контроль и автоматика электротехнического оборудования (общие ТТ в соответствии с СТО 1.1.1.07.001.0675 [24]);

# Кабельные коммуникации (ТТ ЭО по СТО 1.1.1.01.001.0902 [28]);

# Прочее.

# 6.2.3.4 Общие ТТ к средствам СФЗ установлены ГОСТ Р 52860. РД по СФЗ в составе проекта АЭС разрабатывается по отдельному техническому заданию и в соответствии с требованиями НП-034-15 [15] и НП-083-15 [16], инструкции [17], приказа №211 [18] и другими НД в области проектирования СФЗ.

# 6.2.4 Применительно к линейным объектам в составе проекта АЭС целесообразно разделять РД по видам:

# Железнодорожные пути;

# Автомобильные дороги;

# Газоснабжение (наружные газопроводы) (рабочие чертежи по ГОСТ 21.610);

# Тепловые сети (требования по СП 124.13330);

# Наружные сети водоснабжения и канализации (рабочие чертежи по ГОСТ 21.604, требования по СП 31.13330, СП 32.13330);

# ЛЭП;

# Другие.

# Примечание - Использованные выше ссылки на НД носят рекомендательный характер в части содержания в них определённых требований применительно к специфике, разрабатываемой РД и не ограничивают использование других нормативных источников.

# 6.2.5 Исчерпывающий перечень подразделов определяется ТЗ (договором) на разработку РД на ОКС в составе проекта АЭС и может быть изменён Генпроектировщиком по согласованию с Застройщиком (техническим заказчиком) в процессе разработки РД после утверждения последним изменений ТЗ (условий договора).

# 6.2.6 В общем случае основной комплект РД включает в себя: рабочие чертежи; спецификацию и локальную смету (ЛСР). Исключение составляет документация, относимая к РД, но не предполагающая наличие спецификаций и/или локальной сметы, например, монтажные чертежи оборудования, задания заводу, перечни входных/выходных сигналов и данных, отчёты и тому подобные.

# 6.2.7 Идентификация принадлежности РД к определённым в п.6.2.3 и п.6.2.4 подразделам производится с использованием системы кодирования KKS (определяется Застройщиком (техническим заказчиком) отдельно для каждого проекта АЭС).

# 6.3 Обеспечение качества

6.3.1 Административное управление качеством в проектной организации должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000 на основе документированных процедур СМК (в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 и ПОК (П) для каждого ОИАЭ), в том числе в части разработки РД. В документации СМК должны приводиться ссылки на применяемую организационно-методическую документацию по технологии разработки РД. СМК проектной организации должна отвечать требованиям СТО-П-00003 [25] и НП 090-11 [14].

6.3.2 Квалификация персонала проектной организации должна отвечать требованиям СТО СРО-С 60542960 00048 [36]. Разрабатываемая РД должна обеспечивать возможность реализации СМО при производстве СМР требований СТО СРО-С 60542960 00046 [35].

6.3.3 Общими требованиями обеспечения качества РД следует считать:

- соответствие ПД;

- соответствие обоснованным потребностям и ожиданиям Застройщика (технического заказчика);

- соответствие законодательству и НД;

- соответствие требованиям экологии и охраны природной среды;

- реализация по конкурентоспособным ценам;

- экономичность с точки зрения затрат на разработку РД (то есть - эффективность технологии разработки РД).

6.3.4 Качественной может считаться такая РД, комплектность, объем и содержание которой необходимы и достаточны для эффективного выполнения работ по строительству, эксплуатации и обеспечению последующих стадий жизненного цикла АЭС.

6.3.5 Компоненты качества РД:

- Технологический уровень разработки;

- Полнота по составу, объёму и содержанию;

- Отсутствие ошибок;

- Соответствие нормам по оформлению;

- Качество графического исполнения подлинников и копий.

6.3.6 Факторы качественной технологии разработки РД:

- Определение состава и последовательности разработки РД;

- Наличие объёма, содержания и достаточности данных для разработки РД;

- Широкое применение автоматизации процессов;

- Достаточный технический уровень и состояние копировально-множительной базы;

- Технологическая дисциплина исполнения работ по формированию, копированию и размножению РД;

- Квалификационный уровень проектировщиков;

- Выполнение нормоконтроля РД согласно требованиям ГОСТ 21.002.

Перечисленные факторы имеют непосредственное влияние на компоненты качества РД – взаимосвязь каждого из факторов с компонентами качества должна документироваться в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001.

6.3.7 Эффективность и качество технологического процесса разработки РД должны обуславливаться уровнем его организационного, методического, материально-технического и кадрового обеспечений.

6.3.7.1 Организационное обеспечение технологии разработки РД должно отвечать требованиям:

- состав и объемы разрабатываемой РД не должны оказывать негативного влияния на её качество и установленные сроки разработки;

- последовательность (очередность) проведения технологических операций по выпуску конкретной РД должна обеспечивать качественное и своевременное выполнение каждой из них с оптимальными затратами труда, времени и других ресурсов;

- распределение работ по разработке РД между исполнителями (организациями, подразделениями, специалистами) должно производиться с учетом их квалификации, практического опыта и творческих возможностей, должна быть обеспечена равномерная и, по возможности, непрерывная загрузка исполнителей работ, не допускающая значительных разрывов технологических процессов разработки РД во времени;

- в зависимости от конкретных условий и задач разработки РД, должны выбираться оптимальные организационные формы. Например, создание рабочих групп; конкурсная разработка РД; совмещенная со строительством (параллельная) разработка РД и тому подобное.

6.3.7.2 К методическому обеспечению технологии разработки РД предъявляются следующие требования:

- технология разработки РД должна основываться на применении передовых методов проектирования, одним из которых является типизация проектных решений на базе унификации объемно-планировочных, конструктивных и технологических решений узлов, конструкций и изделий, а также использование проектов-аналогов, повторное использование эффективных проектных решений, применение в необходимых случаях типовых проектов и типовой документации;

- технология разработки РД должна предусматривать широкое использование САПР (CAD);

- избранный метод разработки РД должен обеспечивать достижение заданного уровня её качества в минимальные сроки и с оптимальными затратами труда, времени и других ресурсов.

6.3.7.3 Номенклатура, количественные и качественные показатели компонентов материально-технического обеспечения разработки РД должны отвечать требованиям метода, применяемого для выполнения данной работы.

6.3.7.4 Кадровое обеспечение технологии проектирования устанавливает требования к специализации, квалификации и количественному составу исполнителей, отвечающих за разработку РД. Требования технологии разработки РД к специалистам-проектировщикам обуславливаются уровнем сложности выполняемых работ; качеством ожидаемого результата; сложностью метода и технических средств, применяемых для выполнения данной проектной работы.

6.3.8 Технология разработки РД в проектных организациях должна максимально учитывать использование прогрессивных методов формирования и оптимизацию организационно-технических систем (системно-структурный анализ и моделирование процесса, экономико-математические методы и пр.).

С учётом вышеизложенного для каждого проекта АЭС должна быть своевременно построена модель технологии разработки РД, ориентированная на оптимальный для конкретных условий проектной организации уровень методического, организационного, материально-технического и кадрового обеспечения процесса проектирования и пригодная для технического нормирования процесса проектирования (определения затрат труда, времени, материальных и финансовых ресурсов на разработку РД, в том числе, для обоснования договорной цены на выполнение проектных работ).

Модель технологии разработки РД также должна предусматривать использование прогрессивных форм управления и методов контроля за ходом её разработки, обеспечивающих также контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении проектных работ.

# 6.4 Информационное обеспечение

6.4.1 Информационное обеспечение в проектных организациях должно обеспечивать условия, при соблюдении которых разработка РД соответствует установленным в проектной организации требованиям качества и соответствующим НД.

Информационное обеспечение процесса разработки РД может рассматриваться как отдельный вид материально-технического обеспечения (п.6.2.6.3). Требования по составу, объему точности (достоверности) и форме представления информации обуславливаются характером, требованиями к качеству и срокам разработки РД.

6.4.2 Информационное обеспечение должно осуществляться методами поиска, сбора, обработки, анализа, преобразования, синтеза (генерации) информации и включать в себя все необходимые информационные материалы для разработки РД, формирование информационно-справочных фондов, баз и банков данных (в том числе по общетехнической и общестроительной нормативной документации, по нормам и правилам в области использования атомной энергии), а также методики и средства для обеспечения специалистов необходимой в процессе разработки РД информацией.

6.4.3 Организация информационного обеспечения процесса разработки РД должна быть представлена на двух уровнях: проектной организации и её отдельных производственных (проектных) подразделений (например, БКП).

На уровне проектной организации информационное обеспечение должно осуществляться силами и средствами профильных структурных подразделений с использованием материалов и услуг федеральных, отраслевых, республиканских, региональных и иных органов научно-технической информации, а также отдельных организаций и предприятий.

На уровне проектного специализированного подразделения информационное обеспечение должно осуществляться всеми заинтересованными специалистами подразделения под методическим руководством и при участии специалистов службы научно-технической информации организации. Общее руководство и координация работ должны осуществляться непосредственно руководителем соответствующего проектного подразделения.

6.4.4 Виды и структура технологического процесса информационного обеспечения процесса разработки РД

6.4.4.1 Информационное обеспечение проектирования в проектной организации должно осуществляться на основе документированных процедур, в форме определённого частного технологического процесса.

6.4.4.2 Технологические процессы информационного обеспечения процесса разработки РД в соответствии с заданными им в проектной организации функциями должны состоять из:

a) политематического обеспечения проектирования;

b) специализированного обеспечения проектировщиков;

c) обеспечения конкретных процессов разработки РД.

Политематическое и специализированное информационные обеспечения должны осуществляться на основе сбора и обработки информации, поступающей централизованно и на постоянной основе из различных источников в рамках государственной (отраслевой, ведомственной) системы информации.

Информационное обеспечение конкретных проектных разработок должно осуществляться в соответствии с планом проектно-изыскательских работ проектной организации или на основе отдельных заявок проектных подразделений (БКП) по целевому информационному обеспечению процесса разработки РД.

6.4.4.3 Перечень технологических операций частного технологического процесса информационного обеспечения разработки РД, а также задачи, решаемые в ходе выполнения технологических операций, приводятся в табл. 1.

Таблица 1.

Структура технологического процесса информационного обеспечения

| Технологическая операция | Задачи, решаемые в ходе выполнения технологической операции |
| --- | --- |
| Разработка руководителем соответствующего проектного подразделения плана информационного обеспечения процесса разработки РД (далее – план) | Определение направлений, тематики, характеристик объекта в соответствии с ТЗ на разработку РД, требований к качеству и достоверности представляемой информации (в т.ч. виды документов, библиография, необходимость документального подтверждения, уровень аналитического обзора, сроки и объёмы информации) |
| Проведение организационно-технологической подготовки информационного обеспечения с участием специалистов отдела научно-технической информации | Разработка рабочего технологического процесса информационного обеспечения процесса разработки РД на основе плана и типовых процессов. Расчёт трудоёмкости, сроков и стоимости работ |
| Поиск, сбор и обработка информационных материалов, включая поступление ИДП от Застройщика (технического заказчика) | Получение информационных материалов, в том числе по результатам обработки избранных массивов информации. Анализ полученных материалов и их обработка с целью доведения до требований, установленных планом и ТЗ на разработку РД (договора) |
| Комплектация и передача информационных материалов | Подбор, копирование и комплектация материалов. Передача материалов в проектное подразделение в объёмах и формах, установленных планом |
| Использование полученных информационных материалов | Применение специалистами подразделения материалов для разработки РД |
| Ведение специализированных информационных фондов в производственных подразделениях | Формирование, развитие и ведение в проектных подразделениях специализированных фондов информации на традиционных и магнитных носителях |

6.4.4.4 Необходимость проведения каждой из указанных в таблице 1 технологических операций, последовательность их выполнения и состав задач информационного обеспечения процесса разработки РД определяются разработчиком технологического процесса (назначение производит ГИП) в зависимости от конкретных условий.

6.4.5 Методическое и материально-техническое обеспечение работ должно основываться на прогрессивных информационных технологиях, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций и передачи данных, а также вычислительной техники для поиска, получения и обработки информации.

6.4.5.1 Используемые в проектной организации программные комплексы должны быть надлежащим образом сертифицированы [ГОСТ Р ИСО/МЭК 90003] и обеспечивать: прослеживаемость (в части учёта и обращения) РД по объектам строительства; доступ к электронным версиям документов (формат документов должен исключать возможность несанкционированного внесения в них изменений) и структурированные взаимосвязи между необходимыми элементами системы.

Для оптимального распределения материальных и временных затрат целесообразно применение единого для Генпроектировщика и Застройщика (технического заказчика) программного комплекса, предусматривающего возможность оперативного обмена информацией в части сопровождения процессов обращения РД.

6.4.5.2 В целях оптимизации процесса обращения РД её передача Генподрядчиком Застройщику (техническому заказчику), Генподрядчику от субподрядных организаций по проектированию, наряду с документами на бумажном носителе, может осуществляться средствами электронной связи, при условии наличия у ответственного лица проектной организации (ГИП) неквалифицированной электронной подписи (Федеральный закон №63-ФЗ [7]). Данное условие должно отражаться в Договоре на разработку РД.

# 6.5 Разработка РД

6.5.1 Основными задачами этапа разработки РД являются:

- обеспечение процессов строительного производства;

- обеспечение предприятий-разработчиков и поставщиков оборудования, изделий и материалов необходимой технической документацией;

- обеспечение процедур конкурсного отбора строительного подрядчика и формирование соответствующей тендерной документации (при необходимости).

# 6.5.2 Процесс разработки РД осуществляется на основании утверждённой согласно СТО СРО-П 60542948 00047 [32] ПД при двухстадийном проектировании, либо совместно с ПД при одностадийном проектировании и состоит из: уточнения ИДП в соответствии с п.6.1 и разработки РД на основании ТЗ на разработку РД (договора), с учётом требований действующих НД в области проектирования и строительства АЭС.

# Срок разработки РД после получения уточнённых ИДП определяется условиями договора на разработку РД (графиком разработки).

# 6.5.4 Для разработки РД Генпроектировщик вправе привлекать субподрядные проектные организации, отвечающие всем необходимым требованиям для осуществления проектной деятельности, в соответствии с положениями ЕОСЗ.

# 6.5.5 Участие структурных подразделений Застройщика (технического заказчика) в процессе разработки РД регламентируется положениями Договора с Генпроектировщиком на разработку РД.

# 6.5.6 Процесс разработки РД должен сопровождаться максимальным использованием САПР (CAD), в том числе с применением 3D-модели и информационной модели объекта (6D-моделирование) в соответствии с СТО СРО-С 60542960 00042 [34].

# 6.5.7 РД должна разрабатываться поэтапно на каждый календарный год строительства АЭС в соответствии с детализированным графиком разработки на основании сведений от Застройщика (технического заказчика) о планируемых объёмах СМР и включающим в себя данные по выдаче взаимоувязанных заданий на проектирование между специалистами проектной организации.

# 7. Порядок обращения РД

# 7.1 Передача комплектов РД на строительную площадку

# 7.1.1 Порядок обращения РД, включая передачу Застройщику (техническому заказчику), должен быть задокументирован в соответствующей процедуре качества Генпроектировщика.

# 7.1.2 РД передаётся Застройщику (техническому заказчику) по согласованному согласно п.6.5.7 графику разработки РД.

# 7.1.3 РД передаётся Застройщику (техническому заказчику) комплектно: основной комплект рабочих чертежей, локальная смета, спецификация по ГОСТ 21.110. Информация о комплектности указывается на листе общих данных основного комплекта. Указанные в основном комплекте РД ссылочные документы (кроме НД, ТУ на материалы и серийные типовые проекты) направляются Застройщику (техническому заказчику) в соответствии с условиями договора в одном экземпляре при наличии на них ссылок в РД.

# 7.1.4 РД передаётся Застройщику (техническому заказчику) в количестве экземпляров, оговорённом в Договоре на разработку РД, на бумажном носителе и одном экземпляре на электронном носителе (CD, DVD) с сопроводительным письмом и накладной. В накладной должны быть отражены: наименование РД; обозначение; архивный номер; номер версии (изменения); указания на позиции этапа календарного плана и информация о полноте отправки РД по позициям Договора на разработку РД. При отправке РД с изменениями, к сопроводительному письму прикладывается копия разрешения на внесение изменений с подробным указанием причины внесения изменения, описанием изменения и объемах дополнительных работ, связанных с изменением.

# Передача указанных документов посредством электронной связи должна осуществляться в соответствии с п.п.6.4.5.1 и 6.4.5.2.

# 7.1.5 Формат электронных версий документов, передаваемых Застройщику (техническому заказчику):

# чертежи - в отсканированном с подлинника виде (с подписями), в формате *.pdf или *.tiff;

# текстовые материалы и локальные сметы – в формате *.pdf или *.tiff (с подписями);

# в формате программы разработки (если данное условие определяется договором).

# 7.1.6 Приёмка РД осуществляется Застройщиком (техническим заказчиком) в соответствии с прилагаемым к Договору на разработку РД календарным планом, графиком выпуска РД и условиями Договора по актам сдачи-приёмки.

# 7.1.7 Для оптимизации процесса обращения РД и взаимодействия с Застройщиком (техническим заказчиком) на строительной площадке целесообразно обеспечение присутствия ответственных представителей Генпроектировщика в составе ГРП, филиалов или иных организационных представительств.

# П р и м е ч а н и е - Условиями действия Договора на разработку РД может предусматриваться наличие полномочий (права подписи) ГИП у ответственных представителей на строительной площадке.

# 7.2 Рассмотрение РД Застройщиком (техническим заказчиком)

# 7.2.1 Входной контроль РД

# 7.2.1.1 Порядок осуществления входного контроля РД должен регламентироваться соответствующей документированной процедурой Застройщика (технического заказчика).

# 7.2.1.2 Критерии проведения входного контроля РД:

# В части комплектности и достаточности содержащейся в РД технической информации (в соответствии с техническим заданием, требованиями СПДС соответствующих разделов и ГОСТ 21.1101.2013) для производства СМР согласно требованиям СП 48.13330;

# В части, касающейся требований к составу, комплектованию и оформлению РД в соответствии с ГОСТ 21.002, а также требований к правилу внесения изменений в РД, в соответствии с ГОСТ Р 21.1101 и СТО СРО-С 60542960 00063 [33];

# В части соответствия классификации и кодирования (KKS) в соответствии с определённой для данного проекта АЭС системой;

# В части соответствия РД положениям ПД (п.п.10-32 Постановления №87 [11]);

# В части соответствия критериям, установленным НП.

# 7.2.1.3 Срок рассмотрения (проведения входного контроля) поступившего от Генпроектировщика комплекта РД Застройщиком (техническим заказчиком) устанавливается Договором на разработку РД, но не должен превышать тридцати календарных дней.

# 7.2.2 В случае наличия замечаний, Застройщик (технический заказчик) составляет письмо в адрес Генпроектировщика с указанием замечаний и необходимых сроков их устранения.

# Примечание: Замечания могут быть переданы далее исполнителям или решены на месте силами представительства Генпроектировщика на строительной площадке.

# 7.2.3 Генпроектировщик (либо его представитель на площадке строительства) не позднее пяти рабочих дней с момента получения замечаний Застройщика (технического заказчика), организует работу по их рассмотрению, подготовке и отправке ответа Застройщику (техническому заказчику). В ответе должна содержаться чёткая информация о принятии (непринятии) замечаний, сроках и способах устранения замечаний. Сроки устранения замечаний предварительно должны быть согласованы Застройщиком (техническим заказчиком) и не должны оказывать существенного влияния на производство СМР в соответствии с утвержденным графиком.

# 7.2.4 В случае отсутствия (устранения) замечаний, Застройщик (технический заказчик) выдает РД «к производству работ» в соответствии с требованиями раздела 7.3

# 7.3 Выдача РД «к производству работ»

# 7.3.1 При отсутствии замечаний (либо после их устранения) Застройщик (технический заказчик) проставляет оттиск штампа «к производству» на каждом листе всех комплектов РД с подписями должностных уполномоченных в установленном порядке лиц.

# 7.3.2 РД с отметкой «к производству» считается утверждённой и хранится у Застройщика (технического заказчика) до момента передачи Генподрядчику.

# 7.3.3 Передача Застройщиком (техническим заказчиком) учтенных экземпляров РД с оттиском штампа «к производству» Генподрядчику (число экземпляров оговаривается в Договоре с Генподрядчиком на СМР) осуществляется по акту приёма-передачи в присутствии представителей Застройщика (технического заказчика), Генподрядчика и Генпроектировщика (при необходимости).

# П р и м е ч а н и е - Форма акта приёма-передачи должна предусматривать возможность внесения последующих записей о результатах входного контроля РД, осуществляемого Генподрядчиком.

# Рекомендуемая форма акта приёма-передачи приведена в приложении А.

# 7.3.4 Все операции по разделам 7.2 и 7.3 в части учёта, регистрации и обращения РД должны быть отражены в специально для этого предназначенном программном комплексе с учётом положений п.6.4.5.1.

# 7.4 Приёмка Генподрядчиком выданной «к производству работ» РД

# 7.4.1 Входной контроль полученной от Застройщика (технического заказчика) РД должен быть выполнен в течении пяти календарных дней ответственным представителем Генподрядчика на предмет соответствия:

# количества экземпляров каждого из комплектов;

# комплектности каждого экземпляра;

# наличия оттиска штампа «к производству» и подписей ответственных представителей Застройщика (технического заказчика).

# 7.4.2 Комплекты РД, имеющие замечания должны быть возвращены Генподрядчиком с сопроводительным письмом (с указанием замечаний) Застройщику (техническому заказчику) на следующий день после выявления замечаний.

# 7.4.3 Факт получения РД, не имеющей замечаний и/или устранения замечаний по результатам входного контроля РД, фиксируют в акте приема-передачи, подписывают представители Застройщика (технического заказчика) и Генподрядчика.

# 7.4.4 Соответствующие структурные подразделения Генподрядчика осуществляют в течение трёх рабочих дней:

# передачу учтенных экземпляров РД (согласно акту приёмки-передачи – приложение А) субподрядным СМО для производства ими СМР;

# учёт и регистрацию с использованием специализированных программных комплексов всех поступающих комплектов РД;

# обеспечение субподрядных СМО необходимым в соответствии с условиями заключенных договоров подряда на СМР количеством копий РД, которые делаются с учтенного экземпляра с указанием регистрационного номера по электронной базе данных Генподрядчика.

# ПРИЛОЖЕНИЕ A

# (рекомендуемое)

# Форма акта приема-передачи РД, выданной «к производству работ»

АКТ

приема-передачи рабочей документации

№________________

______________________                                                                           «___» ________ 20___

(место строительства)

В соответствии с договором № ____________ от _________ 20__ на сооружение «_______________________ АЭС» с энергоблоками №___________________________

Застройщик (технический заказчик) __________________________________________

(наименование организации)

Передаёт «к производству»,

а Генподрядчик                                   __________________________________________

(наименование организации)

принимает рабочую документацию:

| №п/п | Наименование комплектов рабочей документации | Объектный номер и раздел проекта | Кол-во экз. | Инв. № Генпроектировщика | Инв. № Дирекции Строящейся АЭС | Результаты входного контроля Генподрядчика/субподрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Сдал ответственный представитель Застройщика (технического заказчика): должность, Ф.И.О. подпись__________ | Принял ответственный представитель Генподрядчика: должность, Ф.И.О. подпись _____________ |
| --- | --- |
| Сдал ответственный представитель Генподрядчика: должность, Ф.И.О., дата, подпись _____________ | Принял ответственный представитель субподрядчика: должность, Ф.И.О., дата, подпись _____________ |

# Библиография

|  | Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| --- | --- | --- |
|  | Федеральный закон от 21.11.1995 №170-ФЗ | Об использовании атомной энергии |
|  | Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ | О техническом регулировании |
|  | Федеральный закон от 30.12.2009 №384-Ф3 | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |
|  | Федеральный закон от 17.11.1995 №169-ФЗ | Об архитектурной деятельности в Российской Федерации |
|  | Федеральный закон от 29.06.2015 №162-ФЗ | О стандартизации в Российской Федерации |
|  | Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ | Об электронной подписи (с изменениями на 30 декабря 2015 года) |
|  | Постановление Правительства РФ от 01.03.2013 №173 | Об утверждении Положения об особенностях стандартизации продукции (работ, услуг), для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции |
|  | Постановление Правительства РФ от 29.03.2013 №280 | Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии |
|  | Постановление Правительства РФ от 23.04.2013 №362 | Об особенностях технического регулирования в части разработки и установления государственными заказчиками, федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области государственного управления использованием атомной энергии и государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» обязательных требований в отношении продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 | О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 №54 | О государственном строительном надзоре в Российской Федерации |
|  | Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 №624 | Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
|  | НП 090-11 | Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии |
|  | НП-034-15 | Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников и пунктов хранения |
|  | НП-083-15 | Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов |
|  | РД 95 10544-99 | Системы физической защиты ядерных материалов и установок. Инструкция по организации проектирования |
|  | Приказ Минатома России от 26.04.2002 №211 | Системы физической защиты ядерных материалов. Требования к проектным решениям |
|  | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 15.04.2014 №1/369-П | Об утверждении типовых форм государственных контрактов |
|  | СП 50-101 -2004 | Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений |
|  | ТТ 1.2.6.11.0188-2013 | Технические требования (задания) на однотипное оборудование по результатам опыта эксплуатации. Типовые формы |
|  | РД ЭО 1.1.2.28.0807-2012 | Устройства релейной защиты и электроавтоматики атомных электростанций. Общие технические требования |
|  | ОСТ 95 10510-94 | Автоматизированные системы. Организация работ по созданию автоматизированных систем в отрасли |
|  | СТО 1.1.1.07.001.0675-2008 | Атомные станции. Аппаратура, приборы, средства систем контроля и управления. Общие технические требования |
|  | СТО-П-00003-2009 | Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством |
|  | СТО СРО-С-60542960 00007-2011 | Термины и определения |
|  | СТО СРО-П 60542948 00032-2015 | Требования к составу и содержанию подраздела «Система водоснабжения» проектной документации объектов капитального строительства атомной станции |
|  | СТО 1.1.1.01.001.0902-2013 | Кабельные изделия для атомных электростанций. Технические требования эксплуатирующей организации |
|  | СТО 1.1.1.01.001.0895-2013 | Оборудование химической очистки и водоподготовки атомных электростанций. Технические требования эксплуатирующей организации |
|  | СТО 1.1.1.01.001.0903-2013 | Оборудование устройств и систем пожаротушения для атомных электростанций. Технические требования эксплуатирующей организации |
|  | СТО 95 106-2013 | Объекты использования атомной энергии. Организация деятельности Генерального проектировщика. Общие требования |
|  | СТО СРО-П 60542948 00047-2016 | Проектная документация Порядок разработки. Общие требования |
|  | СТО СРО-С 60542960 00063-2016 | Отклонения от проектной документации. Требования по управлению изменениями в проектной и рабочей документации |
|  | СТО СРО-С 60542960 00042-2015 | Визуализация процессов управления строительством. Производственный анализ и контроль |
|  | СТО СРО-С 60542960 00046-2015 | Организация культуры производства на строительных площадках ОИАЭ |
|  | СТО СРО-С 60542960 00048 -2015 | Требования к персоналу, осуществляющему работы по сооружению ОИАЭ |
|  | РД 25.953-90 | Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем |